OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dostawa 2 (dwóch) sztuk używanych autobusów hybrydowych

niskopodłogowych do przewozu osób w miejskiej komunikacji zbiorowej

| Lp. | Parametry/ wyposażenie | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji | nie może być wcześniejszy niż 2013. |
| 2. | Wymiary autobusu | długość: 11,5-12 m; szerokość min. 2,5 m; wysokość max. 3,30 m |
| 3. | Liczba miejsc pasażerskich | całkowita min. 80 osób, w tym min. 25 +1 miejsc siedzących liczba miejsc na: wózek dziecięcy / wózek inwalidzki 1, min. 4szt. siedzeń dla osób niepełnosprawnych , miejsce dla rowerów |
| 4. | Silnik spalinowy | silnik spalinowy czterosuwowy, rzędowy, 4- lub 6-cylindrowy, chłodzony cieczą, z zapłonem samoczynnym, spełniający normę czystości spalin EURO VI, zasilany paliwem diesel ON, o pojemności od 4,5 dm3 do 7 dm3, moc nie mniejsza niż 150 kW, układ zasilany z chłodzeniem powietrza doładowującego, swobodny dostęp do uzupełniania oleju, komora silnika wyposażona w automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru, urządzenie rozruchu zimnego silnika, układ zasilania wyposażony w podgrzewany elektrycznie wstępny filtr odwadniający, ściany osłonowe komory silnika izolowane termicznie i akustycznie |
| 5. | Napęd hybrydowy | Zamawiający wymaga, aby system posiadał funkcję wyłączania i załączania silnika spalinowego (funkcja start-stop), magazyn energii elektrycznej zabudowany w oparciu o baterie lub tzw superkondensatory, zdolny do magazynowania energii i współpracy z systemem zarządzania energią napędu hybrydowego, wymieniony na fabrycznie nowy nie wcześniej niż w roku 2017, podczas hamowania autobusu ma być generowana energia elektryczna do magazynu energii na zasadzie rekuperacji (przetwarzania energii hamowania na energię elektryczną); energia elektryczna może też pochodzić z chwilowego nadmiaru mocy silnika wysokoprężnego, pojemność magazynu energii musi umożliwiać jazdę wyłącznie na silniku elektrycznym, na krótkim dystansie, w szczególności podczas ruszania autobusu (np. z przystanku lub ze świateł) w przypadku zastosowania zasobników energii elektrycznej wymagających regularnego doładowania na postoju, wyposażenie w urządzenia doładowujące (ładowarki) leży po stronnie Wykonawcy – w terminie ustalonym z Zamawiającym. |
| 6. | Ogrzewanie | wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych oraz przez nagrzewnice z wentylatorami, |
| 7. | Wentylacja wymuszona i naturalna przestrzeni pasażerskiej | min. jeden szyberdach sterowany elektrycznie wyłącznie przez kierowcę, okna boczne uchylne lub przesuwne w górnej części , min. dwa wentylatory nadmuchowo-wyciągowe o dużej wydajności, sterowane elektrycznie wyłącznie przez kierowcę, |
| 8. | Układ pneumatyczny | Wyposażony w: sprężarkę o wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji miejskiej, przewody i zbiorniki wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję, podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu, szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego, zestaw przyłączy diagnostycznych, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu, |
| 9. | Układ hamulcowy | hamulec zasadniczy – pneumatyczny, posiadający: - niezależne dwa obwody dla kół przedniej i tylnej osi, - system ABS i ASR, lub wyposażony w elektronicznie sterowany system hamulcowy EBS hamulec postojowy działający na oś napędową, uruchamiany bezcięgłowo dźwignią na desce rozdzielczej kierowcy, hamulec przystankowy uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi oraz przełącznikiem na desce rozdzielczej, luzowany przełącznikiem po zamknięciu drzwi i wciśnięciu pedału gazu, d) mechanizm hamulcowy tarczowy, zaciski z automatyczną regulacją luzu, klocki hamulcowe bezazbestowe na wszystkich osiach , e) czujniki zużycia klocków na każdym kole, |
| 10. | Układ kierowniczy | ze wspomaganiem hydraulicznym, wyposażony w przyłącza diagnostyczne, |
| 11. | Drzwi | troje drzwi w układzie 2-2-2 , |
| 12. | Instalacja elektryczna | jednoprzewodowa, napięcie 24 V, oparta na magistrali CAN oraz multiplekserach gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, wyposażona w złącze diagnostyczne umożliwiające podłączenie urządzenia zewnętrznego |
| 13. | Okna | uchylne lub odsuwane górne partie okien bocznych, rozsuwana lewa szyba boczna w oknie bocznym kabiny kierowcy, szyba przednia ze szkła wielowarstwowego klejonego. |
| 14. | Elektroniczne tablice, kasowniki, autokomputer, GPS | tablica przednia pełnowymiarowa, wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy, LED tablica boczna (z prawej strony) wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy, LED tablica tylna (kwadrat, lub prostokąt), wyświetlająca numer linii, LED urządzenia systemu zarządzania flotą pojazdów autobusowych i systemu biletu elektronicznego - Zamawiający dostarczy Wykonawcy używane przez Zamawiającego, sprawne technicznie n/w elementy elektroniczne do zamontowania przez Wykonawcę, a Wykonawca w terminie 30 dni od dnia dostawy autobusów na własny koszt zamontuje dostarczone urządzenia: - wewnętrzna tablica informacyjna - kasowniki do obsługi elektronicznej karty bezstykowej w ilości 3 szt. - sterownik, autokomputer (z niezbędnymi modułami) - system biletu elektronicznego - monitoring pojazdów poprzez GPS - monitoring parametrów technicznych pojazdów: obroty max i min. silnika; max i min. ciśnienie oleju w silniku; temperatura cieczy chłodzącej; poziom paliwa; napięcie autokomputera; napięcie max. akumulatora elementy systemu informacji i obsługi pasażerskiej - komputer pokładowy SRG-3000P/3 - moduły zabezpieczeń SRG-3000B - rozdzielacz SRG-3000A-R - podstawa SRG-3000W6 - interfejs SRG-3000A-R - moduł GPRS-NIT - techniczny SRG-3000T - klucz SRG-3000 DALL - tablica wew. ETL - kasownik KRG-6B3 - urządzenie głośnomówiące GRG-4500M1 - bileterka KF-3000A - moduł GSM/GPRS - moduł GPS - moduł WiFi - antena CAP GSM/GPS z zakończeniem FME/SMA |
| 15. | Inne urządzenia i wyposażenie | klimatyzacja, dwie sześciokilogramowe gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, 2 kliny podkładowe pod koła, kamizelka, układ paliwowy wyposażony w podgrzewany filtr paliwa, pełna dokumentacja pojazdu. |